## Slide 1: Leitfaden für emissionsfreie, thermische Netze Massnahmenkatalog für die Dekarbonisierung und Flexibilisierung von thermischen Netzen

## Slide 2
Diese Präsentation wurde dank der Unterstützung der EU vorbereitet. Sie basiert auf dem Leitfaden für emissionsfreie thermische Netze und darf weiterbenutzt werden.
Das RES-DHC Projekt
RES-DHC = Renewable energies in district heating and cooling
Marktentwicklung in Kooperation mit 6 europäischen Ländern (2019-2023)
Analyse der Ausgangssituation
Massnahme zur Überwindung der Hemmnisse
Erfahrungsaustausch
www.res-dhc.com
RES-DHC sur LinkedIn

## Slide 3
Thermische Netze sind für die Energiewende unersetzlich
Sind vielerorts bereits vorhanden
Herausforderungen für bestehende und neue Wärmenetze:
Kapazitäten erhöhen (schnell!) von 11 auf 22 TWh bis 2050
Fossile Energien für Lastspitzen und Redundanz abbauen (heute noch 20 bis 25%)
Link zum Bericht Erfassung der Ist-Situation (2019)
Ziel des Leitfadens:
Anhand konkreter Beispiele aus dem Projekt RES-DHC Lösungen aufzeigen, wie diese Herausforderungen angegangen werden können.
Link zu den Leitfaden
1. Einführung
3

## Slide 4
Jedes Wärmenetz ist einzigartig
Leitfaden als Katalog möglicher Massnahmen
Massnahmen sinnvoll kombinieren
Empfohlene Vorgehensweise:
2. Methodik
4

## Slide 5: Planung

## Slide 6
Planungs- und Investitionssicherheit ist ein wichtiges Kriterium für Betreiber als auch potenzielle Wärmekunden!
Zentrale Punkte dabei:
Energieplanung (Richtplan)
Qualität der Machbarkeitsstudien
Angebot an Übergangslösungen (Wärmekunde)
3. Planung
6

## Slide 7
Grundlage für Netto-Null-Ziele
Abschätzung zukünftiger Energiebedarf
Planungshorizont 15 Jahre
Massnahmen definiert
Beispiel Stadt Zürich
Dekarbonisierungskonzept für jedes
Netz.
www.stadt-zuerich.ch
www.youtube.com
3.1 Energie- und Raumplanung
7
Quelle : Stadt Zürich

## Slide 8
Möglichkeiten untersuchen, Varianten vorschlagen
Wichtig:
Vergleich der Wirtschaftlichkeit mit Technologien, die in Zukunft zur Verfügung stehen!
Beispiel Fleurier und Neyruz (Schweiz)
Kombination von Energiequellen
Mehr Flexibilität und Versorgungssicherheit
Anfangsinvestionen höher, Betriebskosten tiefer
Link zu Machbarkeitstudien : Fleurier, Neyruz
3.2 Machbarkeitsstudien
8

## Slide 9
Frühzeitige Planung von Übergangslösungen
Frühe Kundenbindung = Versorgungssicherheit Kunde = ökonomische Notwendigkeit
Technische Lösungen
Erhalt bestehender Anlagen
Ersatz bestehender Anlagen
Mobile Energiezentrale (kurzfristig)
Energiezentrale längerfristig, kann
später als Notversorgung genutzt werden
Hinweis:
Eine Übergangslösung entspricht nicht zwingend den gesetzlichen Vorgaben und ist
vielfach nicht bewilligungsfähig. Hier sollten Kantone und kommunale Baubehörde entsprechend
(pragmatische) Lösungen anbieten.
Wichtig ist daher eine frühzeitige Abklärung für die Planung und Betriebsbewilligungen.
3.3 Übergangslösungen
9

## Slide 10
Subnetze / Insellösungen
Anschluss neuer Stadtviertel
Mit tiefen Vorlauftemperaturen betrieben
Dreileiteranschluss möglich
Schneller Aufbau eines lokalen, temporären Netzes
Vorteil: Frühe Kundenbindung
Nachteil: Häufig fossile Energien in der Übergangsphase
Beispiel Stadt Bern
In der Stadt Bern sind einige Stadtteile an ein Netz angeschlossen, das eine viele geringere Vorlauf-temperatur aufweist (85°C) als das Hauptnetz (> 140°C).
Leitfaden Übergangslösungen
3.3 Übergangslösungen
10

## Slide 11: Optimierung Flexibilität und Energieeffizienz

## Slide 12
Fossile Energieträger werden häufig bei Spitzenbedarf und für Leistungsreserven eingesetzt.
Erneuerbare Energieträger reagieren träger auf Änderungen des Wärme-Kältebedarfs.
Optimierungsansätze
Bedarfsspitzen reduzieren
Produktion flexibler gestalten
Problem: Rentabilität dieser Massnahmen sind schwer zu beziffern!
Mögliche Massnahmen
Erzeugungsseitige Optimierung
Kundenseitige Optimierung
Thermische Speicher
Senkung der Temperaturen
4. Flexibilität und Energieeffizienz
12

## Slide 13
Regelung von Wärmenetzen heute oft noch reaktiv
Flexibilität der erneuerbaren Netze muss gesteigert werden
Ziel: Bessere Vorhersehbarkeit des Wärme-/Kältebedarfs
Beispiel Künstliche Intelligenz (KI) bei der AEW Energie AG
Wärmenetz in Mägenwil (Industrie und Privathaushalte)
1 Holzkessel und 2 gasbefeuerte Zusatzkessel
1 Speicher für kurzfristige Nachfrageschwankungen
 Ziel: Mittels KI (historische Daten) und Regelalgorithmus den thermischen Energiespeicher optimal verwalten.
Geschätzte Einsparungen:
50% des jährlichen Gasbedarfes  erneuerbare Anteil würde auf 90% gesteigert werden.
Link Präsentation
4.1. Erzeugungsseitige Optimierung
13

## Slide 14
Glättung von Verbrauchsspitzen
Verschiedene Möglichkeiten, u.a.:
  Heisswasserdruckspreicher
  Druckloser Wärmespeicher
  Untergrundspeicher
  Erdwärmesondenfeld
Möglichkeit, die WKK-Anlage stromgeführt zu betreiben und ggf. Regelenergie zur Verfügung zustellen
Unterlagen thermische Speicherung
4.2 Thermische Energiespeicher
14

## Slide 15
Beispiel Heisswasserdruckspeicher Renergia Zentralschweiz AG
33m hoher Heisswasserspeicher
5’000m3, unter Druck (145°C)  max. 400 MWh Pufferung
Fernwärme mehrere Stunden aus Speicher versorgt
Tagesschwankungen/Wetterabhängigkeiten ausgleichen
Ladung des Speichers in der Nacht bei geringem Wärmebezug
www.renergia.ch
Beispiel Druckloser Wärmespeicher AGRO Energiezentrum Rigi
Einer der grössten Speicher der Schweiz
In Kombination mit einem Holzheizkraftwerk
Wärmespeicher | AGRO Energiezentrum Rigi (agroenergie-rigi.ch)
4.2 Thermische Energiespeicher
15
Quelle : Renergia
Quelle : AGRO Energiezentrum

## Slide 16
Beispiel Untergrundspeicherung der Energie Wasser Bern ewb
1 Thermische KVA, 1 Holzheizwerk,
1 Gas-/Dampf-Kombikraftwerk für Strom und Wärme
1 Wärmenetz, Überschusswärme im Sommer
Einlagerung der Wärme (3-12 MWth) in (200 – 500m Tiefe)
Ladezyklen im Sommer und Entladezyklen im Winter
Projekt steht noch ganz am Anfang
www.ewb.ch
Beispiel Erdwärmesondenfeld in Itschnach
Abwärme der Kunsteisbahn
Im Sommer ins Erdsondenfeld geleitet
Im Winter für die Beheizung von Gebäuden genutzt
www.anex.ch
4.2. Thermische Energiespeicher
16
Quelle : Solites
Quelle : ewb

## Slide 17
Starke Einflussnahme auf das Netz (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Pumpenverbrauch)
Technische Möglichkeiten vorhanden
V.a. Organisatorische Hemmnisse
  Vorteil Kunde, Massnahmen zu ergreifen?
  Interesse von Betreiber, weniger Wärme zu verkaufen?
Mögliche Massnahmen
Anpassung an die Tarifgestaltung (z.B. Anreiz für Begrenzung der Rücklauftemperatur, Zürich)
Änderung der Leistungsgrenze
Genossenschaftliche Strukturen (Beteiligung Wärmekunde)
Beispiel Spitzenlastmanagement ECCO2 Solutions
Optimierung der bestehenden Heizungsregulierung auf Basis von Wetterprognosedaten und Innen-raumtemperaturen. Spitzenlastmanagement ist möglich.
Link zur Präsentation
4.3 Kundenseitige Optimierung
17

## Slide 18
Grosses Potenzial für Energieeinsparungen
V.a. bei Vorlauftemperaturen von über 110°C interessant
Pumpenstrombedarf und Belastungsgrenze der Leitungen beachten
Regelässige Überwachung wichtig
Planungshandbuch QM Fernwärme: www.verenum.ch
Beispiel Universität Genf
Durch Optimierung der 20 Unterstationen können 80% des übermässigen Volumens, das im Netz transportiert wird, vermieden werden.
Link zur Präsentation (FR)
4.4 Senkung der Temperaturen

## Slide 19: Abwärme und erneuerbare Energien

## Slide 20
Zahlreiche brachliegende Energiequellen vor Ort, die es in folgender Priorität zu nutzen gilt:
An Ort gebundene Wärme/Abwärmequellen (Hochtemperatur vor Niedertemperatur)
  Kehrichtverwertungsanlagen KVA
  Industrielle-Prozessabwärme
  Abwasserreinigungsanlagen (ARA)
  Umweltwärme aus See-, Fluss-, Grund- und Trinkwasser sowie Geothermie
  Abwärmequellen aus Dienstleistungen (Rechenzentren, etc.)
Mobile Abwärmequellen
  Biomasse, Vorteil: hohe Temperaturen möglich, transportabel
  Solarthermie
5. Integration von Abwärme und erneuerbare Energien
20

## Slide 21
1. Priorität: Thermische KVA
Strom und Wärme
4 TWh pro Jahr heute bereits geliefert = 36% des Fernwärmebedarfs in der Schweiz
Beispiel Wärmerückgewinnung aus Rauchgas der IWB
Mit der Abkühlung des Rauchgases wird Wasserdampf kondensiert und die latente Wärme zurückgewonnen. Verfahren: «Direktkondensation im Wäscher» und «Kondensation mit Wärmepumpe». Möglichst tiefe Rücklauftemperaturen sind von Vorteil. www.svut.ch/optimierung_grossfeuerungsanlagen
2. Priorität: Industrielle Prozesse
Noch wenig genutzt (Risiko für Investor und organisatorische Einschränkungen)
Beispiel Wärme aus Stahlwerk in Strassburg (F)
70 GWh an Hochtemperatur sollen zur Beheizung von Gebäuden genutzt werden.
www.reuseheat.eu
5.1 Hochtemperatur-Abwärme

## Slide 22
3. Priorität: BHKW auf ARA
Nutzung von Klärgas mittels Blockheizkraftwerk (Strom und Wärme)
Rund 500 BHKW in der Schweiz produzierten 2017 rund 125 GWh Strom, was 3,4% der erneuerbaren Energie ohne die Wasserkraft entsprach.
Beispiel AVM Morgental
Mit 4 Gasturbinen und 1 BHKW wird das gesamte Gas in Strom und Wärme umgewandelt. Der Strom wird ins ARA-interne Stromnetz und die Wärme in das Fernwärmenetz eingespeist.
www.morgental.ch/energie
5.1 Hochtemperatur-Abwärme
22
Quelle : ARA Morgental

## Slide 23
1. Priorität: Abwasser (im Sammelkanal oder auf der ARA) Broschüre Heizen + Kühlen mit Abwasser
Sammelkanal: höhere Temperaturen aber geringere Menge, direkt bei den Wärmebezügern
ARA: tiefere Temperaturen aber grössere Menge, z.T. weiter weg von den Wärmebezügern
Bewilligung nötig
Distanz zu Wärmeabnehmern, Faustregel: pro 1kW Wärmeleistungsbedarf 1m Leitungsdistanz
Beispiel Hindelbank/Jegenstorf
Über 2km Distanz von der ARA zum Wärmenetz.
www.docplayer.org/23950299-Waermeverbund-hindelbank
Beispiel Wärmenetz der ARA Yverdon-les-Bains
Aus geklärtem Abwasser, 1.3km langes Wärmenetz
Leistung 1 MW in Phase I und 3.6 MW in Phase II
60 – 70% Abwasser, 30 – 40% Wärmepumpen und Erdgas
www.ycad.ch/cad-step
5.2 Niedertemperatur-Abwärme

## Slide 24
2. Priorität: Abwärme aus Diensteistungen (z.B. Rechenzentrum)
Potenzial von rund 2 – 2.6 TWh/a (Rechenzentren in der Schweiz)
Boom in der Schweiz an Rechenzentren
Grosse Chance für die Abwärmenutzung (Betrieb läuft rund um die Uhr)
Abwärme gilt als CO2-neutral
Risiken: Versorgungssicherheit
www.eicher-pauli.ch
5.2 Niedertemperatur-Abwärme
Quelle : Eicher und Pauli

## Slide 25
Priorität: See- und Flusswasser
Potenzial beträchtlich
Gemäss eawag überwiegt Wärmeangebot die Nachfrage, mit Ausnahmen des Bieler- und Zürichsees.
Beispiel Wärmenetz von Energie Service Biel ESB
3 Wärmepumpen mit Leistung von jeweils 1’400 kW
In 20-30m Tiefe gefasst
Plattenwärmetauscher
Konzession
www.esb.ch
5.3 Umweltwärme
Quelle : esb

## Slide 26
2. Priorität: Geothermie
Mitteltiefe Geothermie (500 – 3000m) noch wenig entwickelt in der Schweiz
Für Leistungen von 1 – 20 MW, Potenzial wird in der Schweiz auf 8 TWh geschätzt
Beispiel Davos
In 450 m Tiefe 9-10°C warmes Grundwasser genutzt
Leistungsentzug beträgt 550 kW
www.schweizer-gemeinde.ch
3. Priorität: Trinkwasser
Oft stillgelegte Fassungen, getrennte Kreisläufe
Beispiel Azienda Multiservizi Bellinzona
www.aquaetgas.ch
5.3 Umweltwärme
Quelle : geothermie Schweiz

## Slide 27
Zukünftig sollen keine fossilen Spitzenlastkessel mehr geplant werden
Aufgrund der Ressourcenverfügbarkeit sollte im Sommer besser kein Holz mehr benuzt werden (siehe 5.5)
Dank Speicher oder Kaskadenanlagen sind 100% erneuerbar möglich
Konzeptionnelle Beispiele sind im Planungshandbuch QM Holzheizwerke zu finden
Beispiel Sarnen
100 % erneuerbarer Energie aus Biomasse
Jahreswärmebedarf (Wärmeverkauf 2022): 9‘602 MWh/a
Anschlussleistung Kunden (abonnierte Leistung): 5‘986 kW
Nennleistung Holzkessel 1 : 1‘200 kW
Nennleistung Holzkessel 2 : 3‘200 kW
Energiespeicher : 109 m³
Anschlussmöglichkeit für Notheizung ca. 2‘000 kW
www.qmholzheizwerke.ch
5.4 Biomasse
Heizzentrale und Brennstofflager WV Sarnen (Quelle: WV Sarnen).

## Slide 28
Mehrheitlich im Sommer produziert
Kombinationen interessant
Beispiel solarthermisches Kraftwerk SolarCAD II in Genf
0.5 GWh Energie
800 m2 Sonnenkollektoren
Wärme in grösstes Wärmenetz des Kantons Genf gespiesen
Innovative Technologie
1/3 der Wärmeproduktion wird im Winter erzielt
www.aramis.admin.ch
ww2.sig-ge.ch
5.5 Solarthermie
Quelle : SIG

## Slide 29
Ergebnisse des Projektes in der Schweiz:
Forschungsprojekte | Thermische Netze Schweiz (thermische-netze.ch)
You Tube Kanal für Workshops und Webinare:
RES-DHC Webinare - YouTube
Internationale Ergebnisse:
Home - RES-DHC
Toolbox:
Free tools for decarbonizing district heating and cooling - RES-DHC
Weitere Dokumente zum Thema:
Wie thermische Netze zur Dekarbonisierung der Schweiz beitragen
Zusammenfassung

## Slide 30
Stefan Thalmann
stefan.thalmann@verenum.ch
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!